COMUNE DI PALAZZOLO ACREIDE

PROVINCIA DI SIRACUSA

### IV SETTORE

« Lavori Pubblici e Servizi »

FORNITURA E POSA IN OPERA DEGLI ARREDI E DEI RELATIVI COMPLEMENTI PER L’ALLESTIMENTO DELLE CAMERE, DEGLI SPAZI COMUNI E DEGLI AMBIENTI DI SERVIZIO DEL PRIMO PIANO DEL “COMPLESSO VACCARO” ADIBITO AD OSTELLO IN PALAZZOLO ACREIDE

CUP: I18C12000140006  -  CIG: 6079114392  -  CPV: 39140000-5

LISTA DEGLI ARREDI (Allegato 2)

SEZIONE 01 - ARREDO CAMERE

| A.1 | LETTO CASTELLO Il Castello del letto è formato da n. 4 (quattro) montanti in legno di rovere o castagno siciliano di 15x3,8x170, cm sui quali montanti sono incastrate le fiancate strutturali anch’esse di legno massello di 20x2,6x170 cm. In corrispondenza delle fiancate n. 4 traversi di 20x2,6x90 cm a formare le testate del castello fissate ai montanti con viti autofilettanti in acciaio inox 6x70 mm, che troveranno altrettanti spinotti di legno duro opportunamente applicati nei montanti. Una crociera di tiranti in acciaio inox 4 sarà opportunamente applicata sulle due testate del castello per evitare possibili movimenti trasversali. Per applicare dette crociere si utilizzeranno le autofilettanti di cui sopra. Due ulteriori traverse di 8x2,6x90 cm saranno applicate, ancora con autofilettanti, al capo ed ai piedi di ogni posto letto. Alle due traverse poste a capo letto saranno inoltre affiancate n. 4 (quattro) tavolette in massello di rovere di 10x1,2x60 cm, con autofilettanti in acciaio inox. Infine una rete metallica di serie per ogni letto sarà appoggiata ad una serie di staffe in acciaio inox fissate alla struttura di legno. Nella parte alta dei montanti del castello letto una serie di ponticelli permetteranno l‘aggancio di corde elastiche a supporto delle eventuali tende utili a formare il box. Tutti gli elementi esterni della struttura dovranno essere privi di spigoli vivi. I letti dovranno essere dotati di scaletta metallica per accesso al piano superiore, di cuscini e materassi di classe 1 IM. PARTE DA INSERIRE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE Descrizione dettagliata del modello proposto sulla base del progetto corredato all’offerta. Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994: Classe … Classe … Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: … … Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement: … … |
| --- | --- |
| A2 | ARMADIO GUARDAROBA E COMODINO Tra un castello e l’altro sarà collocato un armadio diviso in due postazioni sovrapposte con ante dotate di serratura; ad ogni armadio sarà applicata una “scatola” a formare un comodino. In corrispondenza del comodino dovrà essere collocato un punto luce . Il tutto sarà realizzato con lamellare di massello in rovere, spessore 20 mm, ammorsati sugli spigoli come da disegni allegati. Tutti gli elementi esterni della struttura dovranno essere privi di spigoli vivi. PARTE DA INSERIRE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE Descrizione dettagliata del modello proposto sulla base del progetto corredato all’offerta. …………. …………. …………. Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994: Classe … Classe … Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: … … Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement: … … |
| A3 | PANCHETTO Completa la dotazione della postazione letto un panchetto in legno, dotato di apertura superiore al fine di utilizzare lo stesso come contenitore per scarpe od altro. Il panchetto sarà altresì il primo gradino per accedere alla postazione superiore. Il tutto realizzato con lamellare di massello di rovere, spessore 20 cm, ammorsati sugli spigoli come da disegni allegati. Tutti gli elementi esterni della struttura dovranno essere privi di spigoli vivi. PARTE DA INSERIRE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE Descrizione dettagliata del modello proposto sulla base del progetto corredato all’offerta. …………. …………. …………. Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994: Classe … Classe … Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: … … Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement: … … |

### SEZIONE 02 - COMPLEMENTI DI ARREDO

| B | TAVOLO CUCINA E SOGGIORNO Il tavolo è formato da un piano in lamellare di rovere spessore 20 mm delle dimensioni quadrate di 80x80 cm. Il piano sarà fissato a n. 4 gambe in massello di rovere 7x7x72 cm, con viti autofilettanti 6x75 a testa piana con frugola tramite opportuna staffa in acciaio inox spessore 3 mm, vedi disegni allegati. Le viti autofilettanti troveranno nella testata delle gambe uno spinotto di legno duro posto trasversalmente alla vena del legno. Tutti gli elementi esterni della struttura dovranno essere privi di spigoli vivi. PARTE DA INSERIRE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE Descrizione dettagliata del modello proposto sulla base del progetto corredato all’offerta. …………. …………. …………. Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994: Classe … Classe … Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: … … Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement: … … |
| --- | --- |
| C | LE PANCHETTE Le sedute intorno ai tavoli sono affidate a panchette di dimensioni variabili 70, 140, 201 cm in tavole di legno massello di rovere. La panchetta è realizzata con n. 4 tavole di rovere di 7x3,5*63/133/203 cm, fissata tramite fazzoletti triangolari in compensato marino 5 mm di spessore alla fiancate anch’esse formate da n. 4 tavole 7x3,5x33 serrate tra loro con barre filettate  8 mm, imbullonate sulle testate. Le fiancate e le sedute terminano con un regolo di 3,5x3,5 cm in legno massello di rovere fissato con viti autofilettanti. Tutti gli elementi esterni della struttura dovranno essere privi di spigoli vivi. PARTE DA INSERIRE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE Descrizione dettagliata del modello proposto sulla base del progetto corredato all’offerta. …………. …………. …………. Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994: Classe … Classe … Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: … … Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement: … … |
| D | NUCLEO ACCETTAZIONE Il nucleo accettazione è formato da un banco (1), da uno scaffale (2), montati su una pedana (3). Il Banco è formato da due fiancate in tavole di legno di rovere di 25 mm di spessore maschiettate tra loro per una lunghezza di 113 cm. Le fiancate contengono una scatola in medio-densit da 15/20 mm nobilitata nelle parti a vista con laminato plastico tipo “print” – vedi disegni allegati. Il banco sarà dotato di un piano di appoggio per il pubblico e di un piano di lavoro per gli operatori. Sotto il piano di lavoro 3 cassetti in legno di rovere di h=12 cm ed uno di h=24 cm per ciascun lato. La struttura per l’appoggio verso il pubblico deve essere facilmente removibile per ottenere comunque un’accessibilità ad una altezza inferiore ai 90 cm. Lo scaffale si articola in due parti una superiore, con ante mobili a scorrere, ed una inferiore con due sportelli da un lato e tre cassettiere dall’altro. Nella parte superiore contenuta da due fiancate in legno massello di rovere, N. 2 ante in medio-densit nobilitato nel fronte esterno scorrono in due guide, una superiore ed una inferiore a doppia U in acciaio inox. Le ante sono irrigidite da regoli di legno che fungono anche da maniglie. Le ante saranno dotate di serratura. Nell’interno della parte superiore due ripiani in tavole di legno a vista sorrette da montanti nella zona centrale (vedi elaborati di progetto). Nella parte inferiore dello scaffale, da un lato, due sportelli apribili ad anta in medio-densit spessore 5/6 mm nobilitati nei due fronti con laminato plastico, nell’interno due ripiani. Le ante dovranno essere dotate di serratura. Nell’altro lato 3 cassettiere con cassetti in massello di rovere trattato come da tav. di progetto. Le fiancate saranno irrigidite da n. 3 telai in legno massello posti uno nella parte alta dello scaffale, uno nella parte centrale ed uno in basso, con fondo in compensato marino 5/6 mm, fissato con viti ai tre telai. Tutti gli elementi esterni della struttura dovranno essere privi di spigoli vivi. PARTE DA INSERIRE A CURA DELLA DITTA PARTECIPANTE Descrizione dettagliata del modello proposto sulla base del progetto corredato all’offerta. …………. …………. …………. Resistenza al fuoco secondo le prescrizioni del D.M. 09/04/1994: Classe … Classe … Caratteristiche dei materiali e/o costruttive di cui alle seguenti norme tecniche: … … Caratteristiche dei materiali in merito al Green Public Procurement: … … |